Załącznik nr…. Wymagania dotyczące obudowy i skrzynki zaciskowej liczników

| Oferowane liczniki MUSZĄ spełniać następujące wymagania w zakresie wymiarów obudowy i skrzynki zaciskowej. Każdy zacisk podłączenia napięcia lub prądu fazowego MUSI posiadać 2 śruby dociskowe z łbem płaskim o średnicy 5÷6mm, mającym uniwersalne wgłębienie rowkowe o szerokości 0,8±0,2 mm i długości minimum 4mm oraz krzyżowe typu Pozidriv PZ2. Podłączenia obwodów pomocniczych MUSZĄ być wykonane jako zaciski śrubowe lub klatkowe (zwykłe albo samozaciskające sprężynowe) i umożliwiać swobodne zamocowanie przewodu o przekroju do 2,5mm2. |  |
| --- | --- |

Tabela 1    Zestawienie wymaganych wymiarów konstrukcyjnych dla liczników

Wymiar [mm] Licznik 1-fazowy bezpośredni Licznik 3-fazowy bezpośredni Licznik 3-fazowy przekładnikowy Imax=60A Imax=80A Imax=80A Imax=100A In (Imax) = 5(10)A A 105 150 B 130-160 170 - 230 C ≤ 150 ≤ 210 ≤ 210 D 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 E 7,5 - 11 X min. 30 min. 40 W min. 5,5 Z ≤90 N 18 14-16 10±0,5 P 20-24 12-15 - R 11-20 11-16 - S 20±1 16-20 T min. 6,5 min. 8,5 min. 8,5 min. 9,5 min. 4,5 G ≥18

Rysunek wymiarowy dla liczników 1-fazowych bezpośrednich

Rysunek wymiarowy dla liczników 3-fazowych bezpośrednich

Rysunek wymiarowy dla liczników 3-fazowych przekładnikowych